## Slide 1: Arduino Workshop 2
@FabLab

## Slide 2: Arduino Workshop 2
Rozšiřovací sběrnice:
  SPI
  I2C
  OneWire
  UART
Využití sběrnic:
  I2C OLED displej
  I2C Teplotní senzor Bosch BME280
  1Wire Teplotní senzor DHT11
  SPI komunikační modul nRF
  UART komunikace s PC / jinou deskou
Praktická část - blikání LED diody, tlačítko, potenciometr
Arduino knihovny - import

## Slide 3: Arduino Workshop 2
Rozšiřovací sběrnice:
  SPI
  I2C
  OneWire
  UART
Využití sběrnic:
  I2C OLED displej
  I2C Teplotní senzor Bosch BME280
  1Wire Teplotní senzor DHT11
  SPI komunikační modul nRF
  UART komunikace s PC / jinou deskou
Praktická část - blikání LED diody, tlačítko, potenciometr
Arduino knihovny - import

## Slide 4: SPI
Rychlost až 70 MHz (běžně 10 MHz)
Využití čtyř vodičů pro komunikaci (jeden clock, dva datové a jeden enable)
Jednosměrné využití portů
Základní komunikace je vždy master a jeden slave, volba slave pomocí SS (CS – Chip Select)

## Slide 5: I2C
Rychlost maximálně 3,4 MHz
Využití dvou vodičů pro komunikaci – clock a data
Obousměrné využití datového vodiče
Každý Slave má svoji danou adresu, takže není potřeba CS vodič

## Slide 6: OneWire
Malá rychlost 16 kbps
Podpora u zařízení od Texas Instruments a Maxim
Využití jednoho datového vodiče pro komunikaci + zem
Každý Slave má svoje unikátní ID, takže není potřeba CS vodič

## Slide 7: UART
Sériová linka s úrovněmi 5V / 3V3 podle použité desky
Rychlost nastavitelná až do 2 Mbps, u Arduina obvykle používáme rychlosti 9600 – 115200 kbps
Využití dvou vodičů pro komunikaci – RX a TX
Jednosměrné využití datových vodičů
Pro pokročilejší zapojení lze využít i dalších vodičů jako CTS (Clear to send) nebo DTR (Data Terminal Ready)

## Slide 8: Arduino Workshop 2
Rozšiřovací sběrnice:
  SPI
  I2C
  OneWire
  UART
Využití sběrnic:
  I2C OLED displej
  I2C Teplotní senzor Bosch BME280
  1Wire Teplotní senzor DHT11
  SPI komunikační modul nRF
  UART komunikace s PC / jinou deskou
Praktická část - blikání LED diody, tlačítko, potenciometr
Arduino knihovny - import

## Slide 9: I2C OLED displej 0,96“
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/oled-displej-ssd1306.html

## Slide 10: I2C Teplotní senzor Bosch BME280
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/senzor-bme280-mereni-teploty-relativni-vlhkosti-a-barometrickeho-tlaku.html

## Slide 11: Teplotní senzor DHT11
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/teplotni-senzor-dht11.html

## Slide 12: SPI komunikační modul nRF24L01
http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/arduino-wifi-modul-nrf24l01.html

## Slide 13: UART komunikace
https://www.arduino.cc/en/Serial/Read

## Slide 14: Arduino Workshop 2
Rozšiřovací sběrnice:
  SPI
  I2C
  OneWire
  UART
Využití sběrnic:
  I2C OLED displej
  I2C Teplotní senzor Bosch BME280
  1Wire Teplotní senzor DHT11
  SPI komunikační modul nRF
  UART komunikace s PC / jinou deskou
Praktická část - blikání LED diody, tlačítko, potenciometr
Arduino knihovny - import

## Slide 15: Použití nepájivého kontaktního pole

## Slide 16: První program – blikání LED diody

## Slide 18: První program – blikání LED diody
// Blink
void setup() {
// nastavení pinu 13 jako výstupní
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // zapne LED diodu – přivedení logické 1
delay(1000); // vyčká 1000 ms = 1 sekundu
digitalWrite(13, LOW); // vypne LED diodu – přivedení logické 0
delay(1000); // vyčká 1000 ms = 1 sekundu }

## Slide 19: Tlačítko

## Slide 21: Tlačítko
http://navody.arduino-shop.cz/zaciname-s-arduinem/tlacitko.html

## Slide 22: Potenciometr

## Slide 24: Potenciometr
http://navody.arduino-shop.cz/zaciname-s-arduinem/potenciometr.html

## Slide 25: Arduino Workshop 2
Rozšiřovací sběrnice:
  SPI
  I2C
  OneWire
  UART
Využití sběrnic:
  I2C OLED displej
  I2C Teplotní senzor Bosch BME280
  1Wire Teplotní senzor DHT11
  SPI komunikační modul nRF
  UART komunikace s PC / jinou deskou
Praktická část - blikání LED diody, tlačítko, potenciometr
Arduino knihovny - import

## Slide 26: Arduino knihovny
Sdružují více souborů se zdrojovými kódy pro jednodušší programování
Na Internetu lze stáhnout již hotové knihovny pro různé moduly apod.
Knihovny obsahují často také ukázkové příklady

## Slide 27: Děkujeme za pozornost!
@FabLab